## Slide 1
Actualizar la lista
Click en a fila para entrar en el SDR
Nuevo SDR
Log in / Log Out
Cuatro Status:
Draft – Creado por TMA pero sin enviar a ingeniería
Open – En revisión por Ingeneiría
Correct – Solicitada corrección desde ingeniería
Closed – SDR completo. Solo son visibles a usuarios tipo “Approver”
eSDR – Pantalla principal
Dos tipos de usuario:
User – Puede ver, crear SDRs y enviarlos a aprobación.
Approver – Como user y además puede aceptar o rechazar reportes en estado Open.
Pantalla Inicial – Lista:
Muestra un listado de los SDRs emitidos y permite añadir nuevos

## Slide 2
eSDR – New Report
1- Seleccionar A/C
5- Grabar para crear el nuevo SDR
2- Indicar BASE
4- Indicar posible origen del daño
Vuelve a la lista sin grabar
3- Indicar momento del descubrimiento
Crear nuevo SDR
Es obligatorio indicar datos en los campos indicados con el marco grueso para poder avanzar en el proceso de aprobación del SDR

## Slide 3
eSDR – Detalles
Añade el campo para indicar la localización
Envía el SDR a Ingeniería para su revisión
Muestra las imágenes y permite sacar fotos
Vuelve a la lista
No es posible enviar si:
- No se ha detallado los campos mandatorios
- No hay al menos dos fotografías (general y detalle)
- Si no es AOG
- No se indica un DC ítem
- No se indica la referencia y el TLP
Añade el campo para indicar las distancias
Unidades para todas las dimensiones
Detalles – Botones y localización:
El botón elimina el campo
Localización general
Localización general

## Slide 4
eSDR – Detalles
Dimensiones estándar
Marcar si el avión está en AOG. En ese caso no es necesario rellenar esta parte del formulario
Añade campos para dimensiones específicas
Método de inspección
Datos de la reparación o diferimiento
Tipo de defecto
Detalles – Descripción y acción final:

## Slide 5
eSDR – Fotografías / Adjuntos
Muestra los detalles del reporte
Vuelve a la lista
Adjunta un archivo del dispositivo (iPad o PC)
Abre la carpeta de Sharepoint con los adjuntos
Abre la cámara de fotos para adjuntar una imágen
Listado de imágenes.
Las imágenes se almacenan en una carpeta de Sharepoint. Puede haber un retraso entre la toma de la imagen y que aparezca en el listado.
Pulsando una imagen se abre el archivo en Sharepoint (no la imagen en el iPad)
Pantalla de Adjuntos:
El botón “Show Attachments” / “Show Details” alterna entre las dos vistas